## Slide 1: 先端画像符号化への期待
教 授
平成１２年３月１７日
東京大学国際・産額共同研究センター
安 田 浩
IEEE東京支部講演
yasuda@mpeg.rcast.u-tokyo.ac.jp
www.mpeg.rcast.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2
概 要
標準化は何故必要か
コンテンツ流通は有望か
アクセス系の融合とシームレス化
アクセス系のパーソナル化
コンテンツ作成・検索概念の変貌
コンテンツ配信ＡＳＰとモバイル
ＭＰＥＧは何故成功したか
モバイルIT・端末の進化
画像符号化標準化の歴史

## Slide 3: 標準化は何のために
多くの人に使えるようにする（結果として市場を大きくする）
量産を可能としコストを下げる
使用者に安心感を与える（技術競争は使用者離れを引き起こす）
生産者に安心感を与える（知的財産権の乱用なし）
規制・障壁などの適用を緩和できる
調達（公共調達）を容易とする
Notes: 17

## Slide 4: 各種メディアの情報量比較 （１時間分の娯楽）
バイト
0
10k
100k
1M
10M
100M
1G
10G
100G
1T
380K
30M
270M
100G
文庫本
１冊(200頁)
電話 音楽
オーディオ
テレビジョン
映画
1G
ＭＰＥＧ
による圧縮

## Slide 5: 圧縮符号化技術の重要性 〈通信サイド〉
ATM・光ファイバ：
ATMの利用効果を向上（扱いセル数の減少）
情報の短時間伝送（１時間を３分に）
N-ISDN：64Kbpsをフルに活かす
移動系：
無線チャネル数を増大、マルチメディア化
（32Kbps）

## Slide 6: 圧縮符号化技術の重要性 〈コンピュータサイド〉
加工・編集：処理の迅速化、容易化
（利用価値を高める）
設 備 ：情報タンクを小型化
多重処理 ：同時アクセスチャネル数が増大

## Slide 7: テレビジョン信号の原理
Ｆ
1
Ｆ
2
Ｆ
3
Ｆ
4
5
6
Ｆ
Ｆ
Ｆ
7
8
Ｆ
9
Ｆ
Ｆ
10
11
Ｆ
12
Ｆ
Ｆ
13
1/30秒

## Slide 8: 画像符号化の原理（１）
<number>
冗 長 度 抑 圧 法
特 徴
具体的手法
画像信号固有の特性・手法
データ圧縮手法
（１）画像の統計的性質
（相関性）の利用
信号の冗長成分を
周波数空間、振幅
空間で除去
歪を伴わない冗
長度除去法）
可逆処理
・直交変換
・予測誤差符号化
サンプル予測
動き予測
背景予測
（２）視覚特性の利用
通信目的に応じ、
視覚上許容できる
範囲内の歪を伴う
冗長成分の除去
非可逆
処 理
・帯域制限
符号化画素数
の削減
・非線形量子化
（３）データ（信号）の
統計量分布の偏り
を利用
発生頻度分布に
もとずく平均伝送
情報量の削減
可逆処理
・可変長符号化
ハフマン符号化
ランレングス
符号化 等

## Slide 9: 画像符号化の原理（２）-1
基本技術の名称
技術の概要
効 果
１．５Ｍ
CODEC
３８４Ｋ
CODEC
６４Ｋ
CODEC
フレーム内予測
動き
補償
画 像 情 報 冗 長 度 削 減
フレーム間予測
背景
補償
フレーム内の冗長度削減
１ Ｘ
Ｘの予測値
Ｘ＝１
①3.5ビット/画素程度に圧縮可
②１scの整数倍で標本化することにより、ＮＴＳＣ信号の直接符号化
可能
Ｘ
Ｆ
現フレーム
前フレーム
フレーム間の冗長度削減
Ｘの
予測値
Ｘ＝Ｆ
①静止画および動き小の領域では0.5ビット/画素程度に圧縮可
②動き大の領域ではフレーム内予測より情報発生が大
Ｘ
ｍ
現フレーム
前フレーム
動きに応じて予測画素を変更
Ｘ＝ｍ
－
Ｘ
現フレーム
前フレーム
背景を生成し予測に用いる
Ｘ＝ｂ
ｂ
①動きが追髄できる領域では単純なフレーム間②の領域を50％～
30％に圧縮
②追随範囲を越えた領域ではフレーム内予測より情報発生が大
動領域が大きい場合、動き補償フレーム間に比べ情報発生量を90～
80％に圧縮可
直交変換
入力画像変換
変換係数を伝送
ブロック
ブロック
コサイン変換の場合0.5ビット/画素程度に圧縮可
ベクトル量子化
入力画像
ブロック
マッチベクトル
番号を伝送
量子化ベクトル群
……
①原信号に対するベクトル量子化により1.3ビット/画素程度に圧縮
可
②フレーム間差分信号に対し0.5ビット/画素に圧縮可
１／５
１／５
１／５
１／２
１／２
１／２
４／５
１／１０
１／５
＊

## Slide 10: 画像符号化の原理（２）-2
駒 落 し
符号化対象画素削減
統計的冗長度削減
①駒落し率に応じて情報発生を１／２、１／３、１／４等に削減可
②ジャーキネス、ぼけ等の劣化を伴う
①情報発生を１／２程度に削減可
②折り返し雑音、ぼけ等の劣化を伴う
サブサンブル
可変長符号化
ランレングス
符号化
駒落し
フィールド
フィールド
サブ
サンブル
頻度の高い符号語に
短い語長を割り当てる
事象の長さを符号化する
（画像処理の方法に依存する）
３／５
３／５
３／５
１／２
１／２
１／６
２４
/１０００
６
/１０００
１
/１０００
圧縮率
＊
＊＊
＊＊ 非可逆 ＊可逆

## Slide 11: フレーム間符号化方式の原理
I
1
Ｆ
2
Ｆ
3
Ｆ
4
5
6
Ｆ
Ｆ
Ｆ
7
8
Ｆ
9
Ｆ
Ｆ
10
11
Ｆ
12
Ｆ
Ｆ
13
チャネルホッピング可？
早送り再生可？
巻き戻し再生可？
編集可？

## Slide 12: 両 方 向 予 測
I
1
B
2
B
3
P
4
5
6
B
B
P
7
8
B
9
B
P
10
11
B
12
B
I
13
過去と未来の画像からの予測
ＧＯＰ単位の編集処理が可能

## Slide 13
Bitrate(b/s)
100M
30M
20M
6M
4M
3M
1.5M
HDTV
NTSC
CIF/SIF
QCIF
1B
(64k)
2B
(128k)
H0
(384k)
H1
(1.5M)
5M
10M
30M
45M
100M
200M
600M
H.262
CCIR723
CCIR721
MPEG1
MPEG2
H.261
MPEG4
Bandwidth(Hｚ)
UDTV
画像圧縮符号化マップ
H.263

## Slide 14: 動画像符号化技術の展開
９０年
９１年
９２年
ＨＤＴＶ伝送
６００Ｍｂ/ｓ～３０Ｍｂ/ｓ
テレビジョン中継
映像伝送サービス
アナログネットワーク
静止画テレビ電話
３２Ｍｂ/ｓ～４５Ｍｂ/ｓ
６．３Ｍｂ/ｓ
～
１．５Ｍｂ/ｓ
６４Ｍｂ/ｓ～１．５Ｍｂ/ｓ
テレビ会議システム
Ｈ．２６１
ＩＮＳ
ＭＰＥＧ

## Slide 15
1982.9 - 1985.9
WG8 (Dr.Z.Muscati)
1985.9 - 1986.11
WG8 (Dr.H.Yasuda)
1986.11 - 1988.5
WG8 (Dr.H.Yasuda)
CCEG
(Mr.B.Trocherie)
Computer
Graphics
Coding
Experts
Group
JPEG
(Mr.G.Hudson:Mr.G.Wallace)
Joint
Photographic
Image Coding
Experts
Group
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: ＪＰＥＧ評価
０
２
４
１０
８
６
主観評価値
○
○
△
□
△
△
△
□
□
□
○
○
０．０８ ０．２５ ０．７５ ２．２５
bit/pixel
ADCT
ABAC
BSPC

## Slide 17
TAG (Technical Advisory Group )
( Chairperson: Mr.Charles F. Touchton )
CGEG (Computer Graphics Coding Experts Group )
( Chairperson: Mr. Bernard Trocherie )
Working Group 8
Convenor
Dr.Hiroshi Yasuda
JPEG ( Joint Photographic image coding Experts Group )
( Chairperson: Mr.Gregory K. Wallace )
JBIG ( Joint Bi-level image coding Experts Group )
( Chairperson: Dr.Yasuhiro Yamazaki --Dr.Horst Hampel )
MPEG ( Moving Picture image coding Experts Group )
( Chairperson: Dr. Leonardo Chiariglione )
MPEGAUDIO( MPEG AUDIO coding experts group )
( Chairperson: Dr.Hans G: Musmann )
MPEGVIDEO ( MPEG VIDEO coding experts group )
( Chairperson: Dr. Didier J. LeGall )
MPEGSYSTEM ( MPEG SYSTEM experts group )
( Chairperson: Mr. Allen H. Simon )
MHEG ( Multimedia and Hypermedia coding Experts Group )
( Chairperson: Mr. Francis Kretz )

## Slide 18: SC29 History
SC２
WG8
SC29
WG9
WG10
WG11
WG12
WG9
WG10
WG11
WG12
WG1
JPEG(11544)
1994.2
JBIG(10918)
1993.12
MPEG-1(11172)
1993.8
MPEG-2(13818)
1994.11
MPEG-4(14496)
1998
MHEG(13522)
1995
NP
NP
NP
NP
(14494)
(14495)
(14492)
(14493)
｝
1997
～1998
1990.4
1992.11
1994.11

## Slide 19: 研究者の成長過程とＭＰＥＧ
・時代：－１ 0 一つ身につける ＪＰＥＧ以前
・時代：0 0 << 1 一つ作り出す ＪＰＥＧ
・時代：１ 1 << 2、3 身を分ける ＪＰＥＧ／ＪＢＩＧ
・時代：２ 2、3 << 10 率先垂範 ＭＰＥＧ初め
ＭＭ、ＮＹ会議
・時代：３ 10 << 100 力を引き出す ＭＰＥＧ－１
競争と協調のﾊﾞﾗﾝｽ化
・時代：４ 100 << 1000 哲学と教養 ＭＰＥＧ－２
（・時代：５ 1000 << 神様・仏様・奥様）
時代番号 関連者 研究過程 画像符号化標準化

## Slide 20: 何故ＭＰＥＧは成功したか
1.要素技術に徹した
2.統合を基本とした
音＋絵、放送＋通信＋コンピュータ、方式＋デバイス
3.徹底検証と速さを守り抜いた
4.適切な人を得た
5.世界の人を巻き込んだ
6.過去に学んだ
ＪＰＥＧ、ビデオテックス、ＨＤＴＶ、ＦＡＸ
7.日本の貢献（口を動かさず手を動かす）
8.知的財産権の処理

## Slide 21: ＭＰＥＧ応用例 （◎は既にサービスを開始）
カラオケ：ＭＰＥＧ１ 符号化 ビデオＣＤ規格
ＣＤカラオケ(◎)
ＤＳＢ ：ＭＰＥＧ２ 符号化
DirecTV(◎)、 PerfecTV(◎)
ＤＳＭ ：ＭＰＥＧ２ 符号化
ＤＶＤプレーヤ(◎)
放送 ：ＭＰＥＧ２ 符号化
米国ＡＴＶ（ＤＴＶ）、欧州ＤＶＢ、 日本
通信 ：ＭＰＥＧ２ 符号化
Ｈ．３１０端末（ＡＴＭ対応のAV通信端末）
（勧告は◎、インプリ ？）
ＶＯＤ ：ＭＰＥＧ２ 符号化
ＤＡＶＩＣ1.x（勧告は◎、インプリ ？）

## Slide 22: ＤＳＭとＭＰＥＧ
ＣＤ－ＲＯＭ
標準読み出し速度 ：～150kバイト／秒
ユーザ利用可能エリア：530Mバイト ～ 630Mバイト
記録可能時間 ：ビデオＣＤ（ＣＤカラオケ）
630M÷150k ＝ 74分
４倍速のＣＤ―ＲＯＭ ： 630M÷ 4.7 M /8 ＝ 18 分
ＤＶＤ―ＲＯＭ（現在市販開始されたＤＶＤ）
ユーザ利用可能エリア： 4.7Gバイト（DVD-5）
17Gバイト (DVD-17)
標準読み出し速度： 約10倍速CD-ROM並み（ 希望符号化速度）
記録可能時間(例) ： 4.7G ÷ 4.7M/8 ＝ 133分（DVD-17ではこの４倍）
(参考) DVD-RAM（ユーザ書き込み可能DVD）
ユーザ利用可能エリア ： 2.6Gバイト以上
光磁気ディスク（ＭＯ）
ユーザ利用可能エリア： NTT開発の製品では2.6Gバイト
標準読み出し速度： NTT開発では3.6Mバイト／秒
記録可能時間(例)： 2.6G ÷ 4.7M/8 ＝ 73分

## Slide 23
MPEGをうまく使うには
１．入力信号の品質を調整する
２．動き補償機構を最適化する
３．量子化パラメータを適合させる
４．ＧＯＰ構成を適合させる

## Slide 24: B-ISDN/マルチメディア標準化を取り巻く情勢
1991年 ATMフォーラム発足
1993年 CCITTからITU-Tへ組織改革
(市場主導の標準化を指向)
1994年 DAVIC発足
1980年代 CCITT 主導
通信事業者/通信機器ベンダ
ATMフォーホラム
ATM-LAN,ATM-WAN
IETF
インターネット
基本構想 物理伝伝達能 基本伝達機能 B-ISDNワールド
DAVIC
通信と放送の融合,VoD
サーバ・セットトップメーカ ケーブル事業者
コンピュータベンダ
1990年代
同時進行と協調
JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Slide 25: 知的財産権の処理
何もせず
標準化組織の公式
ＪＰＥＧでの努力
ＭＰＥＧＬＡの成立
６０％が日本の特許

## Slide 26
移動体端末の現状
携帯電話 １９９９．１２ ４８５０万台
１９９８．１２ ３８９７
１９９８． １ ３０００
１９９７． １ ２１００
１９９６． １ １０００
１９９５． １ ８００
簡易携帯電話 １９９９．１２ ５６０万台
ＰＨＳ １９９８．１２ ５９８
１９９８． １ ６９０
１９９７． １ ６００
１９９６． １ １５０
ポケットベル １９９８．１１ ４７３万台
１９９８． １ ７６０
１９９７． １ １０００
１９９６． １ １０８０
１９９５． １ ９４０
項目
年
数量
参考
PC 1700万台
PDA 120万台

## Slide 27
携帯電話での情報提供業者数
２０００． ２ ３４０以上（DoCoMoお勧め）
５７００以上（一般サイト）
１９９８． ３ ３６
１９９６．１１ ２
２０００． ２ ４４０万台以上
１９９９．１２ ２９０万台以上
１９９９． ８ １５５万台
１９９９． ２ ０．５
年
数量
項目
DB数
I-Mode
端末数

## Slide 28
急増する情報発信源
パーベイシブコンピューティング
Pervasive Computing
IBM会長＆CEOガースナー氏
モバイルマルチメディア
ウェアラブルコンピュータ
ネットワークトアプライアンス
五コンピューティング
(Go Computing)
Anybody, Anything, Anytime,
Anywhere and Anyway

## Slide 29: 移動体通信の需要母体（2005年予測）
人（電話）
120 百万
自動車（カーナビ）
100
自転車
60
携帯PC
50
ペット（犬、猫）
20
ｵｰﾄﾊﾞｲ、船、自動販売機等
10
合計
940 百万
1998年12月14日DoCoMo立川社長講演＋安田予測
携帯テレビ（含ゲーム機）
80
ウェアラブルコンピュータ（含ヘルスチェッカ）
200
ネットワークトアプライアンス（オフィス、商品）
100
ネットワークトアプライアンス（ホーム）
100
家畜、保護動植物
100

## Slide 30
複雑なプレゼン・高度なデータ処理等
ラップトップＰＣ
簡単なプレゼン・文書作成等
大型ＫＢ付ＰＤＡ
メール送受・閲覧・検索
小型ＫＢ付ＰＤＡ
簡単な計算処理等
ペン入力ＰＤＡ
メール送受
簡単な検索等
ｉｰモードケータイ
業務内容と携帯端末の関係（進化の１方向）
出展 日経コンピュータ １９９９．９．２７

## Slide 31: 次世代情報家電 ー華麗なる融合ー
コンピュータ
放 送
通 信
パソコン 1,700万台
ゲーム機 4,000万台
電子手帳 120万台／年
電子メール 2,000万人
電話 5,800万加入
ＩＳＤＮ 300万加入
携帯電話・PHS 5,250万加入
ポケットベル 600万契約
*ＮＨＫ衛星放送契約数
地上波ＴＶ 3,500万契約
衛星 ＢＳ 1,200万契約*
ＣＳ 5万契約
ＣＡＴＶ
都市型 220万契約
難視聴対策 835万契約
Supra Smart Card (SSC)
全 融 合

## Slide 32: 次世代携帯端末 ー華麗なる融合ー
Supra Smart Card (SSC)
全 融 合
携帯電話
電話だけからデータ送受信へ
→高機能化
ＰＤＡ
薄型・軽量化へ
パソコン
小型画面・軽量化へ
心臓部と人間インターフェース部の分離
心臓部

## Slide 33
ネットワークの構成と問題点
DWDM
DPT....
ADSL
WLL
FTTH
Cable
ADSL
WLL
FTTH
Cable
アクセス系
基幹系
アクセス系
基幹系：概ね満足
アクセス系：不満足
ネットワーク

## Slide 34
種々のアクセス形態
ONU
(2) FTTC access
fiber
twist-pair
STB
STB
ONU
(3) HFC access
coax
fiber
headend
STB
STB
STB
(4) FTTH access
active NT
Optical Splitter
fiber (passive optical network)
STB
STB
STB
(5) FWA 地上波 Mobile
STB
(6) Satellite access
service provider
upstream line
PSTN/ISDN
access node
(1) ADSL access
twist-pair cable
STB
ADSL
home
ADSL
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35
アクセス形態の比較
方 式 上限速度 向き AA度 同報 備 考
電話線 <64Kbps ○ □ 小
ＩＳＤＮ系 <1.5Mbps ○ □ 小
ｘＤＳＬ系 <10Mbps □ △ 小 有望ｎ
ＨＦＣ <10Mbps △ △ 中
ＦＴＴＣ <100Mbps ○ Ｘ 小
ＦＴＴＨ <10Gbps ○ Ｘ 小 有望ｎ
ＦＷＡ <10Mbps ○ □ 小
Ｍｏｂｉｌｅ <2Mbps ○ ○ 小 有望１
衛星系 <10Mbps △ ○ 大
地上波 <10Mbps Ｘ ○ 大
赤外線 <4Mbps ○ ■ 中 有望ｎ
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36
2Mbps
IMT-2000の限界
屋内
2Mbps
低速移動
（歩行）
384kbps
高速移動
（自動車）
144kbps
サービス ： パケット、非対称、マルチメディア、可変伝送速度

## Slide 37
アクセスネットワークの融合・役割分担
情報の内容によってネットワーク機能を
使い分け、シームレス化・融合を図る
例１ キャッチコピーとの分離
例２ オフィス作業の外部からの制御
例３ 誘導型プッシュ情報システム
例４ 情報の適応ダウンロード

## Slide 38
情報特質によるネットワーク分化
娯楽情報
キャッチコピー
本体
ＵＢネットワーク
高速ネットワーク
ふれあい情報
紹介情報
出会いの場
ＵＢネットワーク
クラブ・サロン
商品情報
キャッチコピー
本体
ＵＢネットワーク
物流
ビジネス情報
重要情報
証明情報
ＵＢネットワーク
高速ネットワーク
UB:Ubiquitous（常時接続系）

## Slide 39
ＷＷＣＳＮＡの実現
Wired/Wireless Collaborative Seamless
Network Architecture
必要とする技術課題
・速度／プロトコルフリー（電話とＩＰの融合端末の開発）
・有線／無線を問わないシームレスなローミング
・希望に即した通信を自動的に行う通信制御
最も安い、最も早い、中途再開 等
・携帯／ＰＣ／ＤＢの自動的連携動作
・制度／標準化

## Slide 40
コンテンツ
マルチメディア
データベース上
モバイル中心のアクセスとデータベース
簡易化
階層型コンテンツ製造
技術などによる変形
両方向は
Ｉ-ナビゲータ等
による検索を含む
抽象化
部分化
大容量接続系
新しいＤＢコンセプト
i-モードが原点
常時接続系

## Slide 41: ＡＳＰの定義
ＡＳＰは以下のような条件を満たすサービス事業と言える
  ユーザにシステムを販売するのでなく、賃貸契約でアプリケーションの使用を提供する。
  アプリケーションはユーザ側にインストールしないで、サーバはＡＳＰセンター側に設置する。
  ＡＳＰでは主としてパッケージソフトをインターネット、ＶＰＮなどのＷＡＮを通して提供する。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 42
何故ＡＳＰ？
ボーダーレス・エコノミー
真の国際競争の始まり（海外からの参入も可能）
新しいビジネス・モデル
ソフト・パッケージの流通スタイルが変化する
新しい市場へ先陣争い
誰にでも機会が平等にある（既存の形態は不要）
パラダイム・シフト
モバイル環境・サーバ中心のモデルが新しいパラダイム
を生む
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43: 進化するインターネットサービスの構造
ｻｰﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ/ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ
ASP (Application Service Provider)
パーソナライズドサービス／ 情報流通プラットフォーム
ASP
エンドユーザー
ISP
(Internet Service Provider)
ISP
ローカルアクセス
長距離通信事業者
NSP
コンテンツの作成・提供者
NSP（ネットワークサービスプロバイダ）：ネットワークサービスを提供（回線提供、バックボーン提供）
ISP（インターネットサービスプロバイダ）：インターネットプロトコルによる接続を提供する（ダイヤルアップ等）
ASP（アプリケーションサービスプロバイダ）：アプリケーションサービスを提供（課金、ポータル、ホスティング）
-ASP:Application Service Provider-

## Slide 44
MPEG-1 （ともかく動画をデイジタル・ディジタル化権利？） DSMにおける動画･音声の蓄積･検索（ＣＤへのＶｉｄｅｏ蓄積）
MPEG-2 （品質向上を・コピーライト？） ディジタル テレビジョン（放送コンテンツ，ＤＶＤ）
MPEG-4 （機能向上を・著作権保護？） マルチメディア アプリケーション（インターネット、モーバイル）
MPEG-7（使い勝手を考えよう）
マルチメディアコンテンツ記述（検索アプリケーション）
MPEG-2１（Big Picture・全体像と展望の提示)
マルチメディアフレームワーク（残された問題の整理）
ＭＰＥＧとコンテンツ創造
ＭＰＥＧ：Ｍｏｔｉｏｎ Ｐｉｃｔｕｒｅ ｃｏｄｉｎｇ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ

## Slide 45: MPEG-4 画像符号化の新しい技術
低ビットレート符号化 （符号化効率向上ツール）
耐エラー性の強化
オブジェクト符号化
グラフィックス符号化
フレーム内予測符号化
スプライト
双方向VLC
Data Partitioning
形状符号化
任意形状物体符号化
フェース・アニメーション
メッシュ符号化
ウェーブレット

## Slide 46
MPEG-4の特長：スケーラブル
オブジェクトスケーラブル
空間スケ－ラブル
メディアスケーラブル
ＳＮＲスケーラブル
感性スケーラブル

## Slide 47
これからの野球観戦
情報処理学会誌ウェアラブルコンピュータ特集
ネットワーク
キャッチ
＋
本体
逆転ホームラン！
放送
キャッチ
本体 ３分
帰宅後観戦

## Slide 48
背景：
マルチメディアコンテンツ
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
H.263
増加の一途
効率良く検索
抽出する技術
必要不可欠
ユーザ
コンテンツ記述
MPEG-7とは

## Slide 49: 色に関するビジュアル記述子
色空間記述（Color Space）
  RGB, HSV, YCrCb, RGB線形変換等での記述
色種類記述（Color Quantizer）
  色の制限による記述
累積色記述（Color Histogram）
  ヒストグラムによる記述
主要色記述（Dominant Color）
  面積の大きい色・注目色などでの記述

## Slide 50: オーディオに関する記述子
音声認識のための記述子
  Voice mail access
演奏パート分別のための記述子
  When does the violin play in the symphony?
メロディ検索のための記述子
  “Query by humming”

## Slide 51: MPEG-２１とは
オフィシャル名
  Digital Audio Visual Framework (SC29/WG11 New Work Item)
マルチメディアコンテンツ流通に関する多くの標準化を消費者の立場にたって再整理。なにが欠如しているかを述べる“Big Picture”。
従来のMPEGで行われていた技術パラダイムに基づいたボトムアップ手法に対し、MPEG-２１では、まず消費者の立場にたってHigh-levelな要求分析から始める行うトップダウン手法を採用。
現状１２個のKey Issuesがリストアップされている。
２０００年３月に重要外部団体を招待してWorkshopを開催
同じく２０００年３月に、WG11内部にCall For Informationを予定
２０００年７月に審議項目をまとめた技術報告書（TR)を完成予定
その後枠組みに沿って必要な国際標準を策定する

## Slide 52: MPEG-21：12の主要項目
・ネットワーク配信方式
・サービスへの柔軟性・
品質の確保
・コンテント表現形式
・コンテント芸術度再現性
・サービス利用性
・コンテンツメディア間
相互運用性
・加入・課金方式
・スケーラブルコンテンツ
再現性
・検索・ナビゲーション方式
・コンテンツ創造性・
再利用性
・コンテンツ流通権利方式
・コンテンツアクセスの
自由度

## Slide 53: Everything over IP
参考 ： IP for Everyone (by ISOC)
アウトソーシング
19兆円→27兆円
コンテンツ
18兆円→23兆円
電子商取引
9兆円→97兆円
情報通信
50兆円→98兆円
インターネット市場
1998年→2005年
・ すべて社会・産業活動の基盤がインターネット化
・ GNPの約35～40%がインターネットに直接依存
ディジタル社会経済基盤の確立

## Slide 54: 電子商取引額の日米比較
結論 ： B to C への注力が特に重要
・ Edutainment 産業
・ 家庭・携帯機器 産業
・ コンテンツ製造 産業
ジョージ ギルダー氏 情報量は2005年には百万倍

## Slide 55: 電子商取引額の日米比較
結論 ： B to C への注力が特に重要
・ Edutainment 産業
・ 家庭・携帯機器 産業
・ コンテンツ製造 産業
ジョージ ギルダー氏 情報量は2005年には百万倍

## Slide 56: まとめ
  モバイル情報流通の活性化
  WWCSNA（Wired/Wireless Collaborative Seamless Network Archtechture）の構築（ネットワークの役割分担とｼｰﾑﾚｽ化情報）
  コンテンツスケーラビリティ・管理の確保
役に立つ符号化のために